## Slide 1: The Last-Level Branch Predictor Revisited
再探末级分支预测器
David Schall,Maria Dura ckova,Boris Grot
HPCA,2026
报告人：丁竹涵
指导老师：刘先华
2026年10月11日

## Slide 2: 目录
01 研究背景
02 发展脉络
03 LLBP
04 LLBP 性能瓶颈
05 LLBP-X
06 总结与展望

## Slide 3: 研究背景——分支预测的作用
·分支预测器的重要性
现代高性能处理器：乱序超标量，超长流水线
一次预测错误（mispredicton）会导致流水线清空，浪费数十个周期
·服务器负载下
指令工作集快速增长 → 分支工作集同步增长
分支预测的正确率下降

## Slide 4: 研究背景——容量 vs 延迟
做大分支预测器？
·64KB TAGE-SC-L → 512KB，MPKI 下降 27.5%
·延迟 2.5 倍，能耗 4.5 倍，不实际！
研究表明，当容量超过阈值时：
延迟惩罚 > 分支预测准确率收益

## Slide 5: 发展脉络
2005 cbp1.5
↓
2006 TAGE
↓
2016 TAGE-SC-L
↓
2024 LLBP
↓
2026 LLBP-X

## Slide 6: 发展脉络——cbp1.5（2005）
将分支历史视为序列，类比PPM（PPM-like）
1个 bimodal predictor 作为 fallback
4个 tagged predictor
预测：并行查找，取最长历史
mispred 处理：在更长历史的bank
中分配条目
命中：更新 ctr

## Slide 7: 发展脉络——TAGE（2006）
GE：geometric，短历史 bank 更多、更细（4，8，16...）
u bits 更新：provider & altpred
u bits 老化
mispred 处理：选择更长历史 bank
中 u=0 的进行替换，
最多分配一个（可能不分配）
业界标配：Intel Skylake、
ARM Neoverse V2、IBM Z15

## Slide 8: 发展脉络——TAGE-SC-L（2016）
TAGE ：主预测器
statistical corrector：
弱历史相关
多个表投票表决
loop predictor：
同一循环连续执行7次以上

## Slide 9: LLBP——容量实验
TAGE 差在哪里？
64K TSL v.s. Inf TAGE v.s. Inf TAGE-SC-L
Inf TAGE 取得了 Inf TSL 性能提升的87%
→容量仍然是限制分支预测准确率的最大因素

## Slide 10: LLBP——容量问题
大容量——高延迟、高能耗，如何解决？
分层？
1）低层仍然面临高延迟、高功耗的问题
2）基于预测历史的 hash 打破了空间局部性
→取出的块不会被访问
→预取困难

## Slide 11: LLBP——context locality
context：a sequence of UB instructions
e.g. jumps, calls, returns
上下文十分具有“表达力”
越长记录的信息越丰富
根据上下文将模式拆散进
一个个模式集（pattern set）

## Slide 12: LLBP——整体结构
TAGE，64KB
LLBP，512KB
PB，pattern buffer，用 CID 索引
RCR，计算 Current CID
CD，记录各个 CID 保存在LLBP
中哪个位置

## Slide 13: LLBP——访问
·PB 与 TAGE 并行访问
·his-len 选出用于比较的哈希值
·预测结果取 prediction counter
的最高位
·根据命中模式的历史长度判断
是否 override TAGE 的预测结果
·选择模式集&哈希值可从关键路径上剔除
Notes: 更新的逻辑暂时跳过，要是缺时长再补上

## Slide 14: LLBP——预取
访问 LLBP 的延迟如何解决？
设置一个长度为 D 的窗口：
·“隐藏”对 LLBP 的访问
·CCID 用于对 PB 的访问
·Prefetch CID 用于对 LLBP 的访问
→提前 D 个 UB 就能取到未来可能要用的模式集

## Slide 15: LLBP性能瓶颈
LLBP v.s. 512K TSL
·容量相当
·预测准确率差距明显
→LLBP 效率低下
LLBP 性能瓶颈在哪？
逐步移除 LLBP 结构限制→

## Slide 16: LLBP性能瓶颈——模式分布不均匀
Inf Patterns
推测：模式的分布不均匀
对于一个H2P，16个 pattern
远远不够，模式集中发生
大量“冲突”

## Slide 17: LLBP性能瓶颈——模式重复
No Contextualization
上下文化会导致容易预测
的分支存在大量重复
W 越大，重复越多，
浪费的模式集条目越多

## Slide 18: LLBP-X——动态上下文自适应
较小的 W：
短历史模式重复少
长历史模式冲突多
较大的 W：
长历史模式被分散到
不同上下文
短历史模式重复多
动态上下文：
短历史模式使用浅上下文
长历史模式使用深上下文
→

## Slide 19: LLBP-X——动态上下文自适应
默认情况下，W = 2
对于一个 pattern set，
当高置信度的模式数 > Tmax 时：
在 CTT 内建立表项，
跟踪该 set 内各模式的历史长度；
当平均历史长度 > Hth 时：
将该 context 深度调整为64

## Slide 20: LLBP-X——性能评估
14 个工作负载
·7个 Java benchmark workloads
·2个 web 服务
·4个 Google data center workloads
相对 64K TSL，减少 12.1%（LLBP 减少 8.8%）
相对 LLBP 准确率提升 3.6%

## Slide 21: 总结与展望
LLBP
LLBP-X
抓住问题本质
↓
分支历史打破了空间局部性
多维度分步逼近最优解
↓
找出关键因素
模式分布不均匀 & 模式重复

## Slide 22: 总结与展望
W 如何调整才能更好地利用存储空间？
其它限制条件能否优化？如何优化？
上下文的思想能否直接用于 TAGE 中？